招标公告

2016（ 11 ）

福建省水产研究所渔业资源室拟采购CTD48M温盐深仪一台

（最高限价￥：72000元）

仪器技术参数

# 1.货物名称：德国Sea&Sun公司CTD48M温盐深仪

2.主要用途：主要用于海水中温度、盐度和深度的长期监测或剖面测量。

3.工作条件：水温：-2 - +36℃

4. 技术指标： 检测参数范围：包括温度、电导率和压力

4.1 温度检测指标

测量范围：-2～36℃

精度：≤0.002℃

分辨率：≤0.0006℃

4.2 电导率检测指标

测量范围：0～70mS/cm

精度：≤0.002 mS/cm

分辨率：≤0.001 mS/cm

4.3 压力检测指标

测量范围：0 - 2.5，10，20，50，100，200，400，600bar(1bar=10m)

精度：≤0.01%FS

分辨率：≤0.002%FS

5、配置要求：5.1 主机1套

5.2 水密电缆电缆1根

5.3 磁棒开关1个

5.4 拆卸工具1套

5.5 胶圈、O型圈等2套

6. 技术资料：

6.1 CTD48M温盐深仪同时集成以下3个传感器：

- 压力(深度)

- 温度

- 电导率(盐度)

6.2 材料：
- 外壳：钛
- 接口：钛、氨丁橡胶

6.3 尺寸和重量：
- 长度(框架)：约250 mm
- 直径(框架)：48 mm
- 长度(总长)：约460 mm
- 重量(在空气中)：约1.2 kg

6.4主要特性：
- 重量轻
- 易操作
- 防腐蚀外壳
- 深度范围可达6000米
- SDA数据读取软件可在Windows系统中使用
- 计算采用联合国教科文组织(UNESCO)的规格

6.5工作模式：

- 直读式工作

- 自容式工作

6.6 数据记录模式：

- 直读式工作时，数据可及时观测并全部记录

- 自容式工作时，数据记录模式有3种：

①连续模式：每一组数据都存储下来

②时间间隔模式：采用数个可选方案，按照设定的时间间隔记录数据

③深度间隔模式：按照设定的深度间隔记录数据

6.7数据量：

只要电池和闪存的内存足够，在剖面测量或连续测量模式下可以记录超过255次投放的数据。每次记录的开始可以利用磁体启动，不必连到计算机上。最多可以记录400000组温盐深的数据，实际可记录的数量取决与记录模式和传感器的数量。

6.8电池：

内置C型碱性电池可以在连续模式下进行数据存储150 小时。在时间间隔模式时进行工作时，电池使用时间取决于时间间隔的长短。也可选C型号锂电池，续航时间可达450小时。

6.9数据处理：

CTD48M温盐深仪集成了一个由精确的微处理器所控制的4通道20位的模/数转换器，可以把模拟信号转换成数字信号，数据以RS-232格式传输(通过多芯电缆)到计算机中。在利用RS-232格式传输时，CTD48M温盐深仪可以利用电池，也可以利用直流电(7-15伏)进行供电。

7. 售后服务及培训：

7.1仪器厂家或投标单位需在国内设有服务中心（需提供国内服务中心承诺书，包括厂家或投标单位服务工程师名单、联系方法等）。

7.2 设备报修需2小时内响应，如有需要24小时内上门服务。

7.3经用户验收当天起，质量保证期12个月。

# 7.4仪器厂家或投标单位提供仪器的现场安装调试指导，并免费向技术人员介绍设备的安装、拆卸与检修方法，及设备的工作与运行原理，设备管线的安装与维护要求等，并直接提供终身维修。

8.商务条款

# 8.1 该设备必须具有完整可信的授权书。

8.2 投标人须将设备、产品运送到指定地点，其运送的所有费用由投标人承担。

8.3 投标总报价应等于“详细产品报价清单”的设备总报价、保修期内售后服务费用之和。应包括材料价、加工制作价、损耗价、运至业主指定地点的运输费、装卸费、保险费、制作、安装、加固、调试等配套工程及税金等一切费用。

8.4 所有报价均应已包含国家规定的所有税费。

8.5 投标人免费提供的部件必须注明“免费”或数字“0”，如有严重缺漏项，视为无效标。

有意者，请将投标书封存完好于2016年 5月 30日前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所办公室胡达荣或陈樟花收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

2016年5月23日