福建省水产研究所

职工宿舍（6号楼）屋顶漏水维修招标公告

2016（18）

福建省水产研究所 (下称招标方) 拟对职工宿舍（号楼）屋顶漏水进行修缮，经研究，决定自行组织对外公开招标，欢迎具有资质的厦属企业（下称投标方）参与投标。

一 、招标项目的工程要求：

以本招标附件（工程量清单）要求为准。

二 、工程地点及时间要求

1 、工程地点：福建省水产研究所海山路7之6

2、 时间：合同签订后30工作日完工。

三、投标时间  地点  方式和评标：

1 、2016年7月21日前到福建省水产研究所领取标书，领取标书时需带上盖公章营业执照、税务登记证复印件。

2、 2016年7月22日上午10点30分在招标方福建省水产研究所，当场开标和定标。

3、 投标单位的竞标文件需提供材料（正副本各一份，加盖公章）；

A、开标价格一览表；

B、服务承若书；

C、参标单位资质证书，法人代表的委托书。

4、本项目采用最合理低价中标，评标人员由招标方组成，评标后通知投标方。投标方可咨询评标情况，但不得干扰招标方的评标。

5、接中标通知后，超过三个工作日未与招标方签订合同的，投标保证金作为招标方的损失赔偿费，招标方有权将该招标项目交由本次招标的次优方案的商家履约。

6、对本标书有异议者，请在2016年7月21日上午10点前提出。本标书有更改之处，将以电话或传真通知各领标单位。

7 、领取标书截止至2016年7月21日上午10点(节假日休息)。

8、招标答疑和现场勘察时间：2016年7月21日上午，福建省水产研究所。

9、自带U盘拷贝资料。

四、、联系方式

1 、领标地址:  厦门市海山路7号 福建省水产研究所办公室

2 、联系人及电话:  胡达荣、宫照庆 0592-5678556    0592-5610301

3 、传真:   0592-6013055

| 职工宿舍（6号楼）屋顶漏水修缮工程量清单 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一 | 室内工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚开裂高压注浆 | m | 35 |  |  |  |
| 2 | 天棚涂料铲除 | m2 | 120 |  |  |  |
| 3 | 天棚涂料 | m2 | 200 |  |  | 立邦 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 屋面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原架空层敲打清除 | m2 | 200 |  |  | 含搬运 |
| 2 | 原隔热层敲打清除 | m2 | 200 |  |  | 含搬运 |
| 3 | 屋顶水泥板裂缝处理及旧防水清除 | m2 | 200 |  |  |  |
| 4 | 20mm厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 200 |  |  |  |
| 5 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | m2 | 231.55 |  |  |  |
| 6 | 50mm厚聚苯乙烯泡沫板(保温层) | m2 | 200 |  |  |  |
| 7 | 20mm厚水泥砂浆结合层 | m2 | 200 |  |  |  |
| 8 | 细石混凝土找平层 铺设在硬基层面上 40mm(内配φ4双向钢筋网） | m2 | 200 |  |  |  |
| 9 | 陶瓷地砖(300*300) | m2 | 200 |  |  |  |
| 10 | 二次材料搬运费 | m2 | 200 |  |  |  |
| 11 | 垃圾及场地清理费 | m2 | 200 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 工程直接费 | 元 |  |  |  |  |
| 四 | 税金及管理费:三*8.5% | 元 |  |  |  |  |
| 五 | 总计（三+四） | 元 |  |  |  |  |
|  | 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 施工做法: |  |  |  |  |  |
|  | 1、8mm防滑地砖（300*300） |
|  | 水泥砂浆结合层 |
|  | 40mm厚C20细石混凝土（内配直径6﹫400双向钢筋网） |
|  | 2、20厚1：2.5水泥砂浆结合层 |
|  | 3、保温层：50厚多功能微空超纤建筑隔热材料 |
|  | 4、防水材料：沥青卷材防水 |
|  | 2厚高聚物改性沥青防水涂膜 |
|  | 5、20厚1：3水泥砂浆找平层 |
|  | 6、原楼板 |

2016-7-15