招 标 公 告

2017(11)

福建省水产研究所渔业设施研究室拟购置

PCR仪一台(二次)

最高限价￥：110000元（人民币）

- 设备名称：PCR仪

- 设备用途：主要用于对虾病毒等病原分析中的核酸扩增

3.技术指标要求：

1. 工作环境：

1.1环境温度：15～30 ℃

1.2 相对湿度：15%～80%

2. 技术参数：

2.1 ★样品基座：0.2ml×32孔×3模块，三个模块完全独立，可同时运行不同的程序；

2.2★可升级高通量样本模块，可选配96孔VeriFlex模块、双96孔模块、双384孔及用于OpenArray数字芯片的双槽模块；

# 2.3温度范围:0～100℃；

2.4 ★最大模块变温速率：6℃/Sec，最大样品变温速率：4.4℃/Sec；

# 2.5静态样本基座温度均匀性：≤±0.5℃；温度准确性：≤±0.25℃；

2.6 PCR体积范围：10—80ul；

2.7 每个模块配备两组独立控温反应模块，每相邻两个模块最大设置温差达5℃；

2.8显示屏：8.4英寸LCD触摸式显示屏，大的导航按钮设置参数简单方便，无须使用触摸屏专用笔或鼠标；

# 2.9具有USB记忆棒插槽，用于转移程序，存储不限数量的程序；

2.10★配备Wi-Fi连接装置，仪器通过此装置连接网络。可下载免费的PCR应用程序到移动设备（支持iphone或android系统的手机），随时随地连接仪器，查看仪器状态；

2.11软件：内置各种PCR程序模板，可直接调用；每个step的升降温速率可调；内置Touchdown及Long range等可选功能辅助优化PCR程序。

2.12★内置热学模拟模式，可以模拟市面上主流PCR的热学性能，使您无需改变实验程序，直接从以前的PCR 仪过渡至新仪器；

# 2.13具有断电自动保护功能。

3. 配置清单：

3.1 ProFlex基座一台

3.2 3*32样本模块一台

3.3 起始耗材包一套

3.4 电源线一根

有意者，请将投标书封存完好于2017年 3月 22日前送至或者邮寄至：厦门市东渡海山路七号福建省水产研究所办公室胡达荣或陈樟花收。邮编：361013

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

# 福建省水产研究所

# 2017年3月15日