仪器招标公告

2017（ 53 ）

福建省水产研究所海域技术工程研究室拟采购

小型台式工作站一套

（最高限价￥：220000元）

仪器技术参数

# 货物名称：Wiseteam CP325 C31192-SCEK25 台式工作站

2.主要用途：研发平台控制处理中心

3.工作条件：

3.1 电源要求 ：220v；

3.2 工作环境温度：10 ～ 35 °C；

- 技术指标要求：

4.1处理器部分：

CPU类型：Intel 至强E5-2600 v3；

CPU型号：Xeon E5-2687W v3；

CPU主频：3.1GHz；

最高睿频：3.5GHz；

标配CPU数量：2颗；

最大CPU数量：2颗；；

制程工艺：22nm；

三级缓存：25MB；

总线规格：QPI 9.6GT/s；

CPU核心：十核；

CPU线程数：20线程；

4.2 主板规格：

主板芯片组：Intel C602；

扩展槽：3×PCI-E 3.0 x16、2×PCI-E 3.0 x8；

4.3 内存规格：

内存类型：RECC DDR4；

内存大小：192GB；

内存描述：DDR4 2133MHz ECCREG；

内存插槽数量：16×DDR4 DIMM；

最大内存容量：1TB；

4.4 存储规格：

硬盘接口类型：SATA/SAS/SSD；

硬盘容量：500GB+1TB+8TB；

硬盘描述：系统盘标配：500GB SSD企业级；

缓存盘标配：1TB SSD企业级；

磁盘阵列：SU 8TB企业级；

驱动器托架：16盘位热插拔；

光驱类型：DVD刻录机；

4.5视频/音频:

显卡芯片：nVIDIA Quadro K5200；

显存容量：8GB；

音频系统/声卡：7.1 HD Audio；

4.6网络通信

网卡描述：Intel i210双千兆以太网卡；

4.7软件系统

支持操作系统：Windows /Linux 32/64位；

4.8外观特征

机箱类型：塔式/机架式；

产品尺寸：434×220×723mm；

产品重量：30kg；

4.9其它参数

键盘：USB键盘；

鼠标：高精度USB激光鼠标；

电源描述：1200W；

其它参数工作站类型：复合型工作站（静音级）；

用户模式：单用户模式/5用户模式；

静音级别：全速计算静音；

支持多用户并行；

智能温控检测屏；

4.10适用环境

工作温度：10-35℃；

工作湿度：8%-90%（非冷凝）；

存储温度：-40-70℃；

存储湿度：5%-95%（非冷凝）；

5. 技术资料：

仪器操作说明书，相关资质证明文件。

6. 售后服务及培训：

8.1保修信息：

保修政策全国联保，享受三包服务；

质保时间3年；

质保备注三年质保，全国免费上门服务；

# 8.2仪器厂家或投标单位提供仪器的现场安装调试指导，并免费向技术人员介绍设备的安装、拆卸与检修方法，及设备的工作与运行原理，设备管线的安装与维护要求等，并直接提供终身维修。

有意者，请将投标书封存完好于2017年8月22日上午9点前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所总务科胡达荣或黄文涛收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

二〇一七年八月十八日