仪器招标公告

2017（ 52 ）

福建省水产研究所海域技术工程研究室拟采购

小型切割机一台

（最高限价￥：15000元）

仪器技术参数

货物名称：BOSCH/博世 GCO2000 小型切割机

2.主要用途：切割试验材料。

3.工作条件：

电源要求 ：220V；

- 技术指标要求：

4.1切片直径： 355毫米(14″)；

4.2切片中心孔直径： 25.4毫米(1″)；

4.3电线长度：2米；

4.4输入功率：2000瓦；

4.5空载速率：3500转/分钟；

4.6重量：15.8公斤

4.7适用范围：

可在金属板上做纵向与横向的直线切割，斜割之最大角度为45度，切割时不必使用水。

4.8 切割能力：90°，钢管Φ130，型材120x120，角铁138x138；

包装（内含）

4.9 配件：1x 扳手、1x 切割刀、1x 轴杆柄 ；

5. 技术资料：

仪器操作说明书，相关资质证明文件。

6. 售后服务及培训：

6.1保修信息：

保修政策全国联保，享受三包服务；

质保时间1年；

质保备注一年质保，全国免费上门服务；

# 8.2仪器厂家或投标单位提供仪器的现场安装调试指导，并免费向技术人员介绍设备的安装、拆卸与检修方法，及设备的工作与运行原理，设备管线的安装与维护要求等，并直接提供终身维修。

有意者，请将投标书封存完好于2017年8月22日上午9点前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所总务科胡达荣或黄文涛收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

二〇一七年八月十八日