招标公告

2017（50）

福建省水产研究所海域技术工程研究室拟采购

315多角度热熔对接焊机一台

（最高限价￥：84000元）

仪器技术参数

货物名称：315多角度热熔对接焊机；

2.主要用途：制作三通，四通，弯头等管件焊接

3.工作条件：

3.1 电源要求 ：380V，50Hz

- 技术指标要求：

4.1功能要求：

满足PE、PP、PVDF关键的弯头、等径三通、等径四通、45°和60°Y型三通、加长注塑短管件、制作管件组合体等工作；

4.2 焊接范围(mm)：110,125,140,160,180,200,225,250,280,315；

4.3加热板最高温度（℃）：270；

4.4 功率（KW）：

加热板：5 ；

铣刀功率：1.5；

液压站功率：0.75；

总功率：7.25 ；

4.5压力调节范围（Mpa）：0～6.3；

5. 技术资料：

仪器操作说明书，相关资质证明文件。

6. 售后服务及培训：

# 6.1保修信息：

# 保修政策全国联保，享受三包服务；

# 质保时间1年；

# 质保备注一年质保，全国免费上门服务；

# 6.2仪器厂家或投标单位提供仪器的现场安装调试指导，并免费向技术人员介绍设备的安装、拆卸与检修方法，及设备的工作与运行原理，设备管线的安装与维护要求等，并直接提供终身维修。

有意者，请将投标书封存完好于2017年8月22日上午9点前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所总务科胡达荣或黄文涛收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

二〇一七年八月十八日