仪器招标公告

2017（ 58 ）

福建省水产研究所环评中心拟采购

水下摄像系统两套

（最高限价￥：140000元）

仪器技术参数

货物名称：水下摄像系统

2.主要用途及功能：

2.1 用途

记录生物水下行为及设施运动。

2.2功能

彩色摄像头：水下摄像、水下观察；

360度扫描声纳：水下检测；

多波束成像声纳：水下观察（浑浊水环境）；

混水影像处理盒：水下观察，提高彩色摄像头的清晰度。

水下移动：能够在水下进行简单移动，可进行定点和移动拍摄。

3.工作条件：

电源要求 ：10-220VDC。水环境要求：能在轻浊度环境正常拍摄。

- 技术指标要求：

4.1 云台技术规格：

防水：150m

水平：360°旋转；速度3.6度/秒- 32.4度/秒

俯仰：360°旋转；速度3.6度/秒- 32.4度/秒

扭矩：水平13.2Nm；俯仰13.2Nm

内部集成角度反馈装置

连接器种类

SEACON BH/MCBH

温度

工作温度：-10℃到40℃

存储温度：-30℃到70℃

4.2 水下摄像机技术规格：

视频输出：以太网

工作深度：150m

镜片：光学玻璃

存放温度：-20℃ — 60℃

工作温度：0℃ — 50℃

传感器类型1/2.8寸传感器

像素数210万

分辨率50HZ:25fps(1920x1080)

最低照度彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)、

黑白：0.01Lux @ (F1.6，AGC ON)

焦距 4.7-94mm，20 倍光学变倍

光圈值F1.6-F3.5

水平视场角61.4-2.9 度(广角-望远)

近摄距10mm-1500mm(广角-望远)

聚焦模式自动/手动/一次聚焦

4.3 水下灯光技术规格：

工作深度: 150m

电压: 48VDC

功率: 50W

光束角度90度

发光颜色：白光

输出：1920lux@1mt (标准: 4500-5000流明)

5. 技术资料：

仪器操作说明书，相关资质证明文件。

6. 售后服务及培训：

6.1保修信息：

保修政策全国联保，享受三包服务；

质保时间1年；

质保备注一年质保，全国免费上门服务；

# 8.2仪器厂家或投标单位提供仪器的现场安装调试指导，并免费向技术人员介绍设备的安装、拆卸与检修方法，及设备的工作与运行原理，设备管线的安装与维护要求等，并直接提供终身维修。

有意者，请将投标书封存完好于2017年8月22日上午9点前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所总务科胡达荣或黄文涛收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

二〇一七年八月十九日