仪器招标公告

2017（ 57 ）

福建省水产研究所环评中心拟采购

低能耗降温装备八套

（最高限价￥：60000元）

仪器技术参数

货物名称：低能耗降温装备

2.主要用途及功能：用于海水温度控制。

3.工作条件：

电源要求 ：220V。可控温度范围：0-40℃

- 设备要求：

4.1制冷压缩机，噪音小、效率高。配以高效换热紫铜管、进口制冷阀件及名牌部件，使冷水机经久耐用，运行稳定。

4.2冷水机的日常操作都集中在机体控制面板上。微电脑数显温控器，设定自如，控制精确，机油或水可以直接进入冷水机组冷却，来达到设定的温度。

4.3设备内置不锈钢水箱（自动补水）和不锈钢水泵，水冷型工业冷水机不受环境温度的影响，能持续提供稳定的水。

4.4冷水机除制冷压缩机自身保护装置外，还配有空气开关、热过载保护、制冷高低压保护、电源相序保护、延时控制功能及自动复位运行功能，确保冷水机安全运行。

4.5冷水机处理参数要求

电压：220v

频率：50hz

制冷量：5000w以上。

循环水量：2m3/h以上。

5. 技术资料：

仪器操作说明书，相关资质证明文件。

6. 售后服务及培训：

6.1保修信息：

保修政策全国联保，享受三包服务；

质保时间1年；

质保备注一年质保，全国免费上门服务；

# 8.2仪器厂家或投标单位提供仪器的现场安装调试指导，并免费向技术人员介绍设备的安装、拆卸与检修方法，及设备的工作与运行原理，设备管线的安装与维护要求等，并直接提供终身维修。

有意者，请将投标书封存完好于2017年8月22日上午9点前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所总务科胡达荣或黄文涛收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

二〇一七年八月十九日