仪器招标公告

2017（64）

福建省水产研究所质检中心拟购置无管道净气型储药柜4台

Captair 834 Smart（1C型 3台，2C型 1台）

（最高限价（含税）￥：总价18.3万元）

仪器技术参数

# 1. 货物名称：无管道净气型储药柜

2. 主要用途：用于存储有机或无机液体及固体化学试剂过程中的有毒有害气体的过滤，24小时净化室内空气，对实验室及实验人员提供有效保护的安全防护。

3. 工作条件：

电压/频率：100-240V，内部电路：24V-DC/50-60Hz；环境温度要求：+5～40℃。

4. 技术指标：

4.1 系统描述：采用灵活的模块化系统，针对液体、粉尘、液体与粉尘混合以及洁净室应用，可配置单层活性炭，双层活性炭及活性炭与HEPA组合型过滤器。

4.2 外部尺寸（长×宽×高mm）：≥890*520*2130mm

4.3 储存容量：≥120瓶（每瓶500mL）

4.4 空气处理量： 220 m3/h

4.5 采用无刷变频风机，开门时加大风机转速，以尽量减少柜内气体外泄。

4.6 材质：面板和过滤框均采用耐化学腐蚀的聚丙烯（PP）材质、柜体采用涂有抗酸聚合物的镀锌钢板材质。

4.7 安全警报：智能化科技通过LED光带闪烁和报警声音次数来提醒：风机失灵、门是否关紧或（选配）过滤器饱和。

4.8 可选配过滤器的种类需包含：有机无机气体综合过滤器、有机气体过滤器、甲醛过滤器、氨过滤器、高效粒子过滤器，并可实现配置单层活性炭,同类双层活性炭及活性炭与HEPA组合型过滤器

★4.9 具有智能化联网功能，通过电脑或手机连接，可进行设置及在线监控功能，对风机运行，开门状态进行监控，如异常，则发出报警声。

5．配置要求

5.1 储药柜主机（1C型） 1套

配置：双锁 1套；盐酸盒 1个；高效活性炭过滤器（GF4BE）2个（可同时吸附有机和无机气体）；4L的PE袋 10个；500ml的PE袋 30个。

5.2 储药柜主机（2C型） 1套

配置：双锁 1套；盐酸盒 1个；高效活性炭过滤器 （GF4BE）3个（可同时吸附有机和无机气体）；4L的PE袋 5个；500ml的PE袋 10个。

5.3 储药柜主机（1C型） 1套

配置：双锁 1套；高效活性炭过滤器（GF4AS）2个（以吸附有机气体为主，无机气体次之）；4L的PE袋 10个。

5.4 储药柜主机（1C型） 1套

配置：双锁 1套；盐酸盒 1个；高效活性炭过滤器（GF4BE）2个（可同时吸附有机和无机气体）；4L的PE袋 5个；500ml的PE袋 20个。

6. 技术资料：

6.1 仪器操作手册（中文）

6.2 维护手册(中文)

6.3 质量认证书.

7. 质量安全保证要求：

★7.1. 由于化学试剂易挥发且有毒有害的特殊性，为了保证使用者生命财产安全，产品必须完全遵循中国行业标准 JG/T385-2012，并按以下逐个提供第三方检测报告予以佐证：

7.2 依据《中华人民共和国行业标准JG/T 385-2012》，无管道净气型储药柜须符合以下安全标准和要求

7.2.1. 过滤器在达到1%TWA临界点时过滤效率及过滤器吸附量：针对标准化学品：异丙醇、环己烷、盐酸的的过滤器在达到1%TWA(卫生部规定的职业吸入限值）时的具体吸附量不低于标准规定值，即异丙醇≥625g、环己烷≥890g、盐酸≥2184g。

7.2.2. 层板承重：≥100kg/m²

7.2.3. 空气换气次数：≥220次/小时

★7.3. 生产厂家必须符合国家安全生产监督管理总局发布的《企业安全生产标准化基本规范》安全生产行业标准并且取得国家安全生产标准化三级或三级以上企业，需提供相应证书予以佐证。

★7.4. 由于产品涉及到实验室重大安全，制造厂商具有十年以上生产和设计经验，并且所生产产品需由大型保险机构对产品进行承保，针对第三者公众责任险的保单金额必须≧300万元，并提供有效保单证明。

8. 为保证仪器售后服务及货物来源的合法性，投标单位需提供仪器制造商出具的项目授权书和营业执照、法人机构代码证、税务登记证（国地税）、法人身份证（复印件加盖公章），无相关证件作废标处理。

9. 售后服务：

9.1. 技术要求：

★9.1.1. 为了保证使用单位能得到最好的技术售后服务，所投产品生产厂家必须通过了国家质量监督检验检疫总局制定的国家标准（商品售后服务体系GB/T27922-2011），服务能力达到三星级或三星级以上星级，安装及售后保养服务工程师须持有售后服务高级管理师证书，须提供有效证书复印件并保证所提供证书在认证认可业务信息统一查询平台（http://cx.cnca.cn ）上证书状态“有效”。

9.1.2. 提供专业的安装调试服务：在安装调试正常后，需在安装现场使用PID仪采用丙酮进行过滤效率的检测，检测出来结果为0-0.5ppm，且需安装现场进行联网演示。

9.2. 服务条件：

9.2.1. 制造厂商在福建省内需要有至少一名固定工作人员，以便及时提供相应服务和处理售后事项。

★9.2.2. 为了防止废弃过滤器对环境造成污染，要求制造厂家对于已经饱和的废弃过滤器进行回收及环保无害化处理，供应商须提供制造厂家废弃过滤器处理证明。

9.2.3. 在中国大陆境内必须设有固定的维修服务中心及备品、备件库。

9.2.4. 在设备的使用寿命期内，卖方应保证对买方所购设备提供终身维修服务。

9.2.5. 保证对设备的零备件、易损件提供优惠的供应,并保证15日内能买到所需的零备件、易损件。

9.2.6. 从安装验收合格签字之日起保修期为一年（整机），过滤器、保险丝等易耗品不属于质保范围，验收合格即可。

9.2.7. 在接到用户故障通知后，在2小时内予以响应，24小时内到达现场，48小时内给出排除故障的具体工作日。

有意者，请将投标书封存完好于2017年11月 27 日9点前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所办公室胡达荣收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

2017年11月20日