招标公告

2017（69）

福建省水产研究所质检中心拟购置研究级体视显微镜一台。

（最高限价￥：300000元）

仪器技术参数

# 1.货物名称：研究级体视显微镜

2.主要用途：应用于海洋底栖生物的鉴定

3.型号规格：

3.1 徕卡M205C

4. 技术指标：

4.1光学系统：采用无限远平行光光学系统（CMO），整体复消色差（APO）校正光路，需满足明场、暗场和立体浮雕照明效果的观察。

4.2立体显微镜放大倍数不小于：7.8-160X

★4.3无级连续变倍比范围不小于20.5：1，即在标准1X物镜，10X目镜情况下就可实现不小于7.8-160X放大变倍范围；

4.4配有人机工程学三目镜筒，可屈光度补偿，瞳距：50-75mm。具有可调节的视场光阑，可显示不同照明孔径下的景深对比效果，适合活体观察细节需要。

4.5 10X/23平场消色差目镜，目镜视野≥23mm，

4.6 配有1x平场复消色差（APO）物镜（工作距离≥61mm且数值孔径≥0.17）；

4.7体视镜具有智能编码识别功能，可通过USB与计算机连接，软件可自动识别体视镜的放大变倍、光阑调节，明场、暗场、立体浮雕照明方式等；比例尺可自动匹配。

4.8配有高精度调焦驱动器，采用高强度合金材料调焦架，克服机械磨损误差，调焦立柱行程≥420mm，便于大样品观察，带有调焦限位保护装置保护样品功能。

4.9配有显微镜同品牌原厂电控LED双臂鹅颈光纤入射光照明，可通过软件识别控制亮度。

4.10配有显微镜同品牌原厂全电动LED透射光底座，可进行明场、暗场和立体浮雕三种照明模式，底座完全电动编码，照明模式、照明角度和照明范围全电动调节控制，具有USB和CAN总线接口，可通过电脑软件进行调节控制。

4.11透射光底座具有全自动智能光强管理功能，透射光光阑可根据所使用的物镜和用户设定的放大倍率自动计算出光阑的最佳尺寸自动电动调节匹配。

4.12配有显微镜同品牌原厂摄像头

4.12.1摄像头机芯物理分辨率1000万像素。

★4.12.2摄像头具有HDMI高清接口、无需电脑可直接接高清显示器设备，活图采集速度30fps（1920×1080全高清分辨率下），方便微观样本设置或共享视频直播对微观结构进行共同讨论。

★4.12.3摄像头机身配有SD卡插槽，无需通过电脑可直接快速记录照片和影片，配有红外遥控器可远程遥控控制摄像头，包括：亮度、对比度、白平衡、照相、摄取视频等功能。

4.13配有显微镜原厂软件，全中文人机学界面，可以轻松地控制摄像头摄取图像、编辑图像、添加注解和归档。

4.13.1软件具有多视野对比功能，可同时观察多个不同维度的图像进行对比。

4.13.2软件具有最近焦平面寻找功能。

4.13.3软件具有专业测量模块，可对图像任意绘制测量长度、距离、面积、周长、直径等参数。

4.14. 配电脑一台: 四核处理器CPU≥3.0GHz，内存≥8G，硬盘1TB，1G独立显卡，21寸LED，DVD光驱。

5. 技术资料：

仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；其他相关技术文件。

6. 为保证仪器售后服务及货物来源的合法性，投标单位需提供仪器制造商出具的项目授权书和中华人民共和国器具型式批准证书，无授权书作废标处理。

7. 售后服务及培训：

7.1 仪器免费送货上门，负责安装调试。

7.2 经用户验收当天起，保修一年（耗材除外），终身维修。

# 7.3 操作人员现场培训。

# 7.4 2小时内响应用户的需求，24小时工程师上门服务。

有意者，请将投标书封存完好于2017年12月28 日前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所总务科胡达荣或黄文涛收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、总务科长组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

二〇一七年十二月二十一日