仪器招标公告

2018（09）

福建省水产研究所

海洋生物遗传育种中心拟采购PCR仪一台

型号：ABI ProFlex 3*32

（最高限价￥： 90000元）

仪器技术参数

★1.样品基座：0.2ml×32孔×3模块，可利用三个独立控制的加热模块同时完成三个不同的实验

★2.样品基座可以自由更换，基座规格包括：3×32孔×0.2ml 模块；96孔×0.2ml模块；2×96孔×0.2ml模块；芯片模块等

# 3.温度范围:0～100℃；

★4.最大模块变温速率：6℃/Sec，最大样品变温速率：4.4℃/Sec；

# 5.静态样本基座温度均匀性：≤±0.5℃；温度准确性：≤±0.25℃；

6.PCR体积范围：10—80ul；

★7.梯度温度可以精确设定，非软件模拟温度

8．每个模块配备两组独立控温反应模块，每相邻两个模块最大设置温差达5℃,；

9.具有8.4英寸彩色TFT触摸式显示屏，大的导航按钮设置参数简单方便；

# 10.具有USB记忆棒插槽，用于转移程序，存储不限数量的程序；

★11.配备Wi-Fi连接装置，仪器可通过此可下载PCR应用程序到iphone或android移动设备，随时随地查看仪器状态；

12.软件：内置各种PCR程序模板，可直接调用；每个step的升降温速率可调；内置Touchdown及Long range等可选功能辅助优化PCR程序。

★13.内置热学模拟模式，可以模拟市面上主流PCR的热学性能，做到数据无缝连接软件；

# 14.具有断电自动保护功能。

# 15.提供原厂家针对本项目的售后服务承诺书。

# 16.具体配置：1、符合以上参数的主机  1台    2、反应模块：3*32 反应模块   1个

有意者，请将投标书封存完好于2018年2月6日前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所办公室胡达荣、黄文涛收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

2018年1月30日