仪器招标公告

2018（18）

福建省水产研究所

海洋生物遗传育种研究中心拟采购台式高速冷冻离心机

型号：艾本德5702R

（最高限价￥： 95000元）

仪器技术参数

一、产品特性

- 最大相对离心力：3,000×g（4,400 rpm）

- 占地面积小，适用于每个工作台

- 超静音运行，提高环境舒适度

- 开盖高度低，方便装载和拿出样品

- SOFT 软刹车功能，适用于细胞梯度离心

- “At set RPM” 定速计时功能，达到设定转速后才开始倒计时

- 参数锁定功能，防止意外修改参数

- 不锈钢转子腔体，防锈、易于清洁

- 自动失衡识别功能，确保最佳的离心安全性

- 噪音：<45 dB

- 温度设定范围：-9 °C 至40 °C

- FastTemp功能，可以快速预冷腔体

- Standby Cooling 待机冷却功能：盖子关闭时，保持5702R转子温度为设定温度

- ECO 自动待机功能，8 小时无使用后自动待机，降低能耗，延长压缩机使用寿命

- 内置冷凝水槽，避免冷凝水积聚，防止腐蚀

- 两个快速程序调用按键，可储存常用离心程序

二、技术参数

1最大相对离心力（rcf）：3,000 x g

2转速（rpm）：100-4,400 rpm（以 100 rpm 递增）

3最大容量：4 x 100mL

4从零加减速至最高转速所需时间：25s

有意者，请将投标书封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封）于2018年3月26日下午下班前（以实际送达时间为准）寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部宫照庆收（邮编：361013，联系电话0592-5610301），采购部门联系人：罗辉玉，联系电话13178259557。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

2018年3月19日