仪器招标公告

2018（32）

福建省水产研究所质检中心需要便携式多参数分析仪一台

型号：WTW Multi 3630

（最高限价￥：31000元/台）

仪器技术参数

# 一、主要技术参数

- 电源要求 ：4×1.2V NiMH 充电电池；

- 存储温度： –20 ～ +60 °C；

- 操作温度： 0 ～ +60 °C操作湿度： 90% (无冷凝)；

- 存贮器容量：自动存贮，10000组数据；

- 显示：高分辨率彩色屏幕，同时显示溶解氧、pH、温度、电导率所有参数；

- 数据记录器：手动/自动控制；

- *防护等级：IP 67；

- 数据传输：通过USB转接下载至电脑或U盘；

- *温度自动修正/补偿、溶解氧自动盐度补偿；

- 具有自动度数功能；

- *自动识别校准标准：识别WTW/DIN/NIST校正，另外20种标准液校正，多种测试参数随意组合，三通道，同时连接三支数字电极；

- 数字化电极，确保传输安全，完全不受外界杂讯干扰，数字信号处理使测试值更加准确可靠；

- 智能化电极，自动识别电极信息，电极连接后自动登录主机系统，互不干扰，自动存储校正记录；

- *测定参数范围  pH：-2.000~20.000；DO：0.00~20.00 mg/l；T：0.0~105.0℃；S：0.0~70.0。

二、配置要求

标准清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Multi 3630主机 | 台 | 1 |
| 2 | pH电极 SenTix® 940 | 支 | 1 |
| 3 | KCl电极保存液 | 瓶 | 1 |
| 4 | pH标准液STP4.01 50ml | 瓶 | 1 |
| 5 | pH标准液STP7.00 50ml | 瓶 | 1 |
| 6 | 电导率电极TetraCon® 925 | 支 | 1 |
| 7 | 0.01mol KCl溶液50ml | 瓶 | 1 |
| 8 | 溶氧电极 FDO® 925 | 支 | 1 |
| 9 | 50ml测试烧杯 | 个 | 1 |
| 10 | 电极支架 | 个 | 1 |
| 11 | 手提箱 | 个 | 1 |
| 12 | 数据连接线 | 支 | 1 |
| 13 | 原版操作说明书 | 本 | 1 |
| 14 | 中文操作说明书 | 本 | 1 |
| 15 | 仪器保修卡 | 张 | 1 |

投标文件需要正本和副本（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，售后服务承诺书，法定代表人授权书，法人营业执照，信用记录查询结果，厂家授权函。有意者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2018年4月28日前寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部宫照庆收（邮编：361013，联系电话0592-5610301），采购部门联系人：李玲，联系电话18959200528。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、行政综合部和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称及招标公告编号。

福建省水产研究所

2018年4月20日