仪器招标公告

2018（39）

福建省水产研究所质检中心拟采购拍打式均质器一台

型号： Millipore EHS拍打式均质器

（最高限价￥：31000元/台）

仪器技术参数

# 一、主要技术参数

- 有效容积：50-400ml

- 均质时间：1秒到60分钟可调

- 可变速度：4、6、8、10次/秒

- 使用环境温度：0-35℃

- 无菌均质袋：30*17cm

- 整机重量：16kg

- 外形尺寸：265*420*260mm

- 电源：220V/50HZ

- 多功能数字显示器/控制面板

- 均质拍打力度可调

- 不锈钢材质，便于清洁

- 玻璃透明窗口易于观察

- 叶片可拆卸，可高温高压灭菌

- 样品与均质仪无接触，如无样品泄露则不需进行系统清洗

- 均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需要灭菌处理，不需洗刷器皿。

- 智能化电极，自动识别电极信息，电极连接后自动登录主机系统，互不干扰，自动存储校正记录；

- 保修1年

二、配置要求

标准清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EHS拍打式均质器 | 台 | 1 |
| 2 | 操作说明书 | 本 | 1 |
| 3 | 仪器保修卡 | 张 | 1 |

投标文件需要正本和副本（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，售后服务承诺书，法定代表人授权书，法人营业执照，信用记录查询结果，厂家授权函。有意者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2018年12 月 4日前寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部宫照庆收（邮编：361013，联系电话0592-5610301），采购部门联系人：陈小红，联系电话13559494249。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、行政综合部和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称及招标公告编号。

福建省水产研究所

2018年11月22日