仪器招标公告

2018（40）

福建省水产研究所质检中心拟采购高速台式离心机一台

型号： Sigma 3-15
（最高限价￥：42000元/台）

仪器技术参数

1  工作条件

1.1工作温度：＋10℃～＋32℃ ，230V，50/60Hz

2  主要技术指标

*2.1 转速范围：100至14,500 rpm，精度达±1 rpm;

*2.2最大容量(ml)：4×200ml水平转子，最高转速≥5000rpm（提供官方彩页佐证）

*2.3 最大离心力(x g)：20,685

2.4 时间控制范围：0-9h59 min / 连续运转 / 短时加速

2.5 噪音(dBA)：< 65dBA （最大转速时）

*2.6可预设20个加/减速曲线。

2.7具有10个存储程序。

2.8磁性转头识别，防止转头过速；

2.9免维护无碳刷变频电机;微控制器可预设离心力、速度、转头、时间。

*2.10可配24x1.5/2.2mL高速水平转子。

*2.11符合国际安全标准IEC1010及ISO9001质量认证。

*2.12主机宽度≤410mm（提供官方彩页佐证）

2.13保修一年

*3. 配置

3.1主机	          1个

3.2角转子6*×50ml      1个  最大转速：9000r/min  最大离心力：8422xg

3.3 15ml适配器         6个

注：*表示为重要的必须满足指标

投标文件需要正本和副本（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，售后服务承诺书，法定代表人授权书，法人营业执照，信用记录查询结果，厂家授权函。有意者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2018年12 月 4日前寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部宫照庆收（邮编：361013，联系电话0592-5610301），采购部门联系人：林娇，联系电话18965151495。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、行政综合部和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称及招标公告编号。

福建省水产研究所

2018年11月23日